## Slide 1
G系列_VNC远程监控方案V3.5
使用方案

## Slide 2
目录
www.mcgs.cn
嵌入式一体化触摸屏
目录
CONTENT
1
工具介绍
2
工具功能
3
注意事项

## Slide 3
嵌入式一体化触摸屏
www.mcgs.cn
工具介绍
1

## Slide 4
嵌入式一体化触摸屏
工具介绍
适用对象：
仅支持G系列触摸屏；
支持的NK环境：NK_A64_310_301.07、NK_301.08、NK_302.01_SP2、NK_302.02、NK_302.03、NK_302.12、NK_302.13、NK_303.01、NK_303.02、NK_303.11、NK_303.12。
VNC远程监控方案_工具介绍
www.mcgs.cn
升级说明：
U盘方案包解压后，将tpcbackup文件夹拷贝至U盘根目录；
将U盘插入G系列触摸屏；
按提示进入升级，在弹出的VNC部署工具中设置部署VNC/移除VNC/设置密码/清除密码/重启TPC/退出。

## Slide 5
嵌入式一体化触摸屏
www.mcgs.cn
工具功能
2

## Slide 6
嵌入式一体化触摸屏
工具功能
1、功能介绍
解决修复在TPC系统设置界面启动VNC，因密码未输入导致TPC无法运行工程的缺陷；
扩充对303.01、303.11、303.02、303.12NK的支持。
2、VNC部署工具介绍
如右图，VNC部署工具包含：
部署VNC(初始密码默认为：11111111)
移除VNC(移除后不能VNC)
设置密码(设置VNC密码)
清除密码(清除VNC密码)
重启TPC(设置完成后需重启TPC才能生效)
退出(退出VNC部署工具)
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能

## Slide 7
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
1、硬件准备
网线连接
WIFI接入
本地路由器
(局域网)
G系列屏
电脑端VNC
手机端VNC

## Slide 8
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
2、软件准备
电脑端VNC Viewer
手机端VNC Viewer

## Slide 9
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（1）插入U盘包-进入升级-VNC部署工具-部署VNC，部署成功，点击确认后重启TPC (初始密码：11111111)；

## Slide 10
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（2）设置触摸屏LAN口地址，此处选择由路由器动态分配IP地址：192.168.1.100；

## Slide 11
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（3）设置电脑以太网IP地址和触摸屏为同一网段：192.168.1.20；

## Slide 12
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）电脑端VNC
点击File>New connection

## Slide 13
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）电脑端VNC
选择General，输入VNC Server和Name
：192.168.1.100；
点击OK；

## Slide 14
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）电脑端VNC
点击Continue，输入VNC密码：11111111，点击OK。

## Slide 15
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）电脑端VNC
设置高画质画面：
鼠标放至上方位置，弹出设置菜单；
点击设置图标 ；
选择Options;
点击Picture quality下拉框，选择High；
点击OK按钮。

## Slide 16
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）电脑端VNC
显示电脑端VNC画面。

## Slide 17
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）手机端VNC
点击 按钮；
输入Address和Name：192.168.1.100；

## Slide 18
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）手机端VNC
点击Picture quality下拉框，选择High；
点击CONNECT按钮；

## Slide 19
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）手机端VNC
点击OK，进入VNC密码界面；
输入VNC密码：11111111；
点击CONTINUE按钮；

## Slide 20
嵌入式一体化触摸屏
功能实现
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_工具功能
3、实施步骤
（4）手机端VNC
显示手机端VNC画面。
手机横屏
手机竖屏

## Slide 21
嵌入式一体化触摸屏
www.mcgs.cn
注意事项
3

## Slide 22
嵌入式一体化触摸屏
注意事项
www.mcgs.cn
VNC远程监控方案_注意事项
VNC远程监控方案仅适用于G系列触摸屏；
VNC远程监控方案仅支持局域网内VNC，如需广域网VNC远程监控，需通过N系列物联网触摸屏实现；
手机端远程VNC时，需要将画面中的鼠标箭头滑动到目标处才能选中操作。

## Slide 23
www.mcgs.cn
400 600 7062
谢谢观看