## Slide 1
初级教程
昆仑通态
2019年1月9日

## Slide 2
G系列产品简介

## Slide 3
McgsTpc_G系列产品
McgsTpc-G系列触摸屏是由昆仑通态发布的新一代基于Linux系统的
最新多核，高性能、高档次、高扩充性的嵌入式一体化触摸屏
全新Linux系统内核
全系列支持TCP/IP网口
全系列银白铸铝合金结构
全新配套McgsPro组态软件

## Slide 4
TPC1071Gi与TPC1570Gi

## Slide 5
mcgsTpc 主流产品 TPC1071Gi 和 TPC1570Gi，并介绍其基本功能及特点，使大家了解产品总体的结构框架，并学会使用。
产品外观
安装尺寸
安装角度
产品配置
产品优势
挂钩安装
接口定义

## Slide 6
产品优势
高清真彩：高分辨率，262K 真彩，享受顶级视觉盛宴
配置优良：A53 4 核，1GHz主频，256M 内存，4G 存储空间
稳定可靠：抗干扰性能达工业Ⅲ级，LED 背光寿命长，百万现场装机
时尚环保：宽屏、超轻、超薄设计，引领时尚；低功耗，发展绿色工业
全能软件：MCGS 全功能组态软件，支持 U 盘备份恢复，功能更强大
贴心服务：本土化、全方位贴心服务

## Slide 7
产品外观
TPC1071Gi 外观
TPC1570Gi 外观

## Slide 8
产品配置
类别 | 项目 | TPC1071Gi | TPC1570Gi
显示 | 分辨率 | 1024*600 | 1920*1080
主板 | CPU频率 | Cortex-A53，1GHz | Cortex-A53，1GHz
 | 内存容量 | 256M | 256M
存储 | 磁盘容量 | 4G eMMC | 4G eMMC
软件 | 组态软件 | McgsPro3.2.3 | McgsPro3.2.3
接口 | 串口通讯 | 1×RS232、2×RS485 | 1×RS232、2×RS485
 | USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0
 | LAN接口 | 10M/100M自适应 | 10M/100M自适应

## Slide 9
安装尺寸
外形尺寸
开孔尺寸
外形尺寸
开孔尺寸
TPC1071Gi 尺寸
TPC1570Gi 尺寸

## Slide 10
安装角度
挂钩安装

## Slide 11
电源接口
接线步骤：
步骤1： 将24V电源线剥线后插入电源插头接线端子中；
步骤2： 使用一字螺丝刀将电源插头螺钉锁紧；
步骤3： 将电源插头插入产品的电源插座。
建 议： 采用直径为 1.25mm2 （AWG16）的电源线。

## Slide 12
接口定义
接口 | PIN | 引脚定义 | 说明 | 接口位置
COM1 | 2 | RS232 RXD | COM1 RS232接收 | DB9
 | 3 | RS232 TXD | COM1 RS232发送 | 
 | 5 | GND | 隔离地 | 
COM2 | 7 | RS485+ | COM2 RS485+ | DB9
 | 8 | RS485- | COM2 RS485- | 
COM3 | 4 | RS485+ | COM3 RS485+ | DB9
 | 9 | RS485- | COM3 RS485- | 

## Slide 13
产品启动
使用 24V 直流电源给 TPC 供电，开机启动后屏幕出现“正在启动”提示进度条，此时不需要任
何操作系统将自动进入工程运行界面。

## Slide 14
触摸校准
进入“TPC 系统设置”界面后，长按 3 秒，系统将自动运行触摸屏校准程序。在如图 1.2.2 所
示的画面中，使用触摸笔或手指轻按十字光标中心点不放，当光标移动至下一点后抬起；重复该动
作，直至提示“新校准设置已测定”，轻点屏幕任意位置退出校准程序。
将笔针轻而准确地在十字光标的中心点一下
当目标在屏幕上移动时，重复该动作
按Esc键取消

## Slide 15
McgsPro软件

## Slide 16
McgsPro安装
McgsPro安装
将文件解压后双击Setup.exe开始安装

## Slide 17
McgsPro安装
McgsPro安装
弹出安装程序窗口，点击“下一步”

## Slide 18
McgsPro安装
McgsPro安装
按提示步骤操作，随后，安装程序将提示指定安装目录，用户不指定时，系统缺省安装到D:\McgsPro目录下，建议使用缺省目录，如下图所示，系统安装大约需要几分钟：

## Slide 19
McgsPro安装
McgsPro安装
按提示步骤操作，点击“完成”退出安装，，Windows操作系统的桌面上添加了如图所示的两个快捷方式图标，分别用于启动组态环境和模拟运行环境。
McgsPro组态软件
McgsPro模拟器

## Slide 20
McgsPro主要功能
McgsPro介绍
McgsPro
可视化
高处理性能
多媒体画面
安全机制
网络功能
报警功能
支持多种硬件

## Slide 21
McgsPro组成部分
McgsPro介绍
McgsPro
主控窗口
系统参数
启动参数
设备窗口
设备构件1
设备构件n
用户窗口
图元
图符
动画构件
实时数据库
图元
图符
动画构件
运行策略
启动策略
循环策略
退出策略
主控窗口构造了应用系统的主框架
设备窗口是MCGS嵌入版系统与外部设备联系的媒介
用户窗口实现了数据和流程的“可视化”
实时数据库是MCGS嵌入版系统的核心
运行策略是对系统运行流程实现有效控制的手段

## Slide 22
工程建立和下载

## Slide 23
McgsPro工程建立
McgsPro组态软件
快捷方式
新建工程
新建工程设置

## Slide 24
软件基本操作
设备窗口基本操作
点击工作台上的设备窗口标签，打开设备窗口，在设备窗口出现的图标上双击可进入 设备窗口编辑界面。
设备窗口编辑界面有设备组态画面和设备工具箱两部分组成。设备组态画面用于配置 该工程需要通讯的设备。设备工具箱里是常用的设备。在设备工具箱里的设备名称上双击，可 以把设备添加到设备组态画面。

## Slide 25
软件基本操作
设备窗口基本操作
要添加或删除设备工具箱中的设备驱动时，可点击设备工具箱顶部的“设备管理”按 钮。打开“设备管理”窗口。在“设备管理”窗口左侧的“可选设备”区域的树形目录中找到需 要的设备，双击即可添加到“选定设备”区域。选中“选定设备”区域里的设备，点击窗口左下 方的“删除”按钮可删除该设备。

## Slide 26
软件基本操作
设备窗口基本操作
McgsPro组态软件中把设备分成两个层次：父设备和子设备。父设备与硬件接口相对应。 子设备放在父设备下，用于与该父设备对应的接口所连接的设备进行通讯。在设备组态画面双 击父设备或子设备可以设置通讯参数
父设备里可设置串口号、波特率、数据位、停止位、校验方式
子设备的设备编辑窗口分为三个区域：驱动信息区、设备属性区和通道连接区。驱动 信息区里显示的是该设备驱动版本、路径等信息。设备属性区可设置采集周期、设备地址、通 讯等待时间等通讯参数。通道连接区用于构建下位机寄存器与McgsPro组态软件变量之间的映射。

## Slide 27
软件基本操作
用户窗口基本操作
菜单
编辑条
开\关工具箱
工具箱
常用图符
下载配置
用户窗口主界面的右侧有三个按钮：每点击一次“新建窗口”按钮可以新建一个窗口， “窗口属性”用于打开已选中窗口的属性设置。双击窗口图标或者选中窗口之后点击“动画组 态”按键可以进入该窗口的编界面。

## Slide 28
软件基本操作
用户窗口基本操作
窗口编辑界面的主要部分是工具箱和窗口编辑区域。工具箱有我们画面组态要使用的 所有构件。窗口编辑区域用于绘制画面，运行时我们能看到的所有画面都需在这里添加。在工 具箱单击所需要的构件，然后在窗口编辑区域中按住鼠标左键拖动将该构件添加到画面中。
标签
元件库
输入框
按钮
历史曲线
位图
开/关常用图符
滑动输入器
GIF
XY曲线
键盘按钮
工具箱中常用的构件有：标签、输入框、标准按钮和动画显示等。

## Slide 29
软件基本操作
用户窗口基本操作
将构件添加到窗口编辑区域之后，双击该构件可打开该构件的属性。构件的作用不同， 属性设置界面有很大的差异。可点击属性设置界面的右下角的“帮助”按钮查看构件属性设置 详细说明。

## Slide 30
工程下载
使用U盘下载工程
将U盘插到电脑上，电脑识别U盘之后。点击工具条中的下载按钮 (或按F5)，打开“下载配置”窗口。点击“制作U盘综合功能包”。
勾选此处后，软件将删除当前U盘中的其他U盘功能包。
在弹出的“U盘功能包内容选择对话框”内容选择对话框中点击“确定”按钮，在下载配置框下方的返回信息中可以看到相关信息，U盘功能包制作完成时会弹出制作成功的提示窗口

## Slide 31
工程下载
使用U盘下载工程
在TPC上插入U盘，稍等片刻便会弹出“mcgsTpcU盘综合功能包”对话框，点击“是”，弹出工程列表选择界面。
选择下载到触摸屏中的工程

## Slide 32
工程下载
使用U盘下载工程
点击“开始下载”进行工程更新，下载完成拔出U盘，触摸屏会在10s后自动重启，也 可手动选择“重启TPC”。重启之后，工程完成。

## Slide 33
工程下载
使用网线下载工程
需将电脑的IP修改到与触摸屏同一个网段，触摸屏IP查看与修改方法：首先断电重启触 摸屏，触摸屏出现读条界面时点击触摸屏，进入“系统参数设置”界面，点击“系统参数设置”， 进入“TPC系统设置”，选择“网络”，即可查看和修改触摸屏IP。

## Slide 34
工程下载
使用网线下载工程
电脑和触摸屏的IP修改完成后，用网线将电脑和触摸屏连接起来，在电脑端打开工程，点击工具条中的下载按钮 (或按F5)，进入“下载配置”，运行方式选择“联机”，连接方式选择“TCP/IP网络”，“目标机名”填写触摸屏的IP，点击“工程下载”，等待工程下载
如果触摸屏支持从口下载，只需将连接方式修改为“USB下载”即可实现通过从口下载程序
通过网线下载工程，此处应填写触摸屏IP。
若不勾选“支持工程上传”，工程将无法通过组态软件读取到电脑中

## Slide 35
工程下载
使用网线下载工程
工程下载完成后，点击 “启动运行”或者点击触摸屏上的“进入运行环 境”启动触摸屏，运行工程。

## Slide 36
工程上传
使用 U 盘上传工程
可以新建一个简单工程，并制作一个U盘功能包，将U盘功能包 插入触摸屏USB口，在弹出界面选项“是”，启动“mcgsTpc U盘综合功能包”，然后选择“上 传工程到U盘”。
点击“上传工程到U盘”按钮，触摸屏将弹出“U盘上传”界面，点击“上传”按钮，工 程将开始从触摸屏上传到U盘。将U盘工程复制到电脑上，可使用McgsPro组态软件打开即可。
若下载工程或制作U盘功能包时未勾选“支持工程上传”，上传工程时，“上传工程到 U盘”呈灰色，将无法上传工程。
上传到U盘中的路径

## Slide 37
工程上传
通过网口上传工程
检查电脑IP和触摸屏IP是否在同一网段。打开McgsPro组态软件，点击 (或按F5)，打开“下载配置”窗口。点击“工程上传”按钮，进入“上传工程”界面， 通讯方式选择“TCP/IP网络”，目标地址填写触摸屏IP，点击“开始上传”。上传成功后，工程 将会保存在“上传选项”指定的目录中。

## Slide 38
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
设备组态
在设备工具箱中，按先后顺序双击“通用串口父设备”和“西门子_S7200PPI”添加至 组态画面，提示是否使用西门子_S7200PPI默认通讯参数设置父设备，选择“是”

## Slide 39
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
添加设备通道
Q0.1/0.2：通道地址填写“0”，数据类型为“通道的第 01 位”， 通道个数为 2，可按索引连续添加地址。
Q0.0：点击“增加设备通道”按钮，弹出“添加设备通道”窗口，选择通道类型为 “Q 寄存器”，通道地址为“0”，数据类型为“通道的第 00 位”，通道个数为 1，设置完 成后点击确认，返回到编辑窗口。

## Slide 40
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
添加设备通道
VW2：通道地址为“2”，数据类型为“16 位无符号二进制”，通道个数为 1。
VW0：点击“增加设备通道”按钮，弹出“添加设 备通道”窗口，选择通道类型为“V 寄存器”，通道地址为“0”，数据类型为“16 位无符 号二进制”，通道个数为 1，设置完毕后点击确认，返回到编辑窗口

## Slide 41
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
关联变量
点击“快速连接变量”按钮，弹出“快速连接”窗口，选择默认变量连接，点击确认。
这时可以看到，原本空白的连接变量列表中已经被关联上了变量。

## Slide 42
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
窗口组态
建立基本元件： 按钮、指示灯、标签、输入框

## Slide 43
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
建立数据链接
按钮：双击 Q0.0 按钮，弹出“标准按钮构件属性设置”对话框，在操作属性页勾选“数据对象值操作”，选择“取反”操作，点击 弹出“变量选择”对话框，选择 “从数据中心选择|自定义”，选择 Q0.0 对应的变量“设备 0_读写 Q000_0”，点击确 认。设置完成后点击确认。即在点击 Q0.0 按钮时，对西门子 200PLC 的 Q0.0 地址取反。 同样的方法，分别对 Q0.1 和 Q0.2 的按钮进行设置。
同样方法关联指示灯、输入框的变量

## Slide 44
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
建立数据链接
标签：双击通讯状态标签旁边的空白标签，选择“显示输出”进入属性设置，点击 选择数据对象“设备 0_通讯状态”，输出值类型选择“数值量输出”

## Slide 45
与PLC通讯
以西门子200PLC为例
连接效果

## Slide 47
课程安排 | 时间安排
简单动画组态 | 30分钟
报警组态介绍 | 30分钟
配方介绍及第一种模式组态 | 30分钟
配方第二种模式组态 | 30分钟
多语言组态内容 | 15分钟
上机练习 | 30分钟
互动交流 | 20分钟
课程预告

## Slide 48
谢谢！